Załącznik nr  1 do SIWZ

nr referencyjny ZP/3/2019r.

………………………..................……..

Pieczęć (nazwa i adres) Wykonawcy

Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagań dotyczących gwarancji i serwisu

STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY 
Z KOLOROWYM DOPPLEREM

z kardio

Nazwa:       ……………………….			Model: ……………………….

Producent : ……………………….			Rok produkcji: ……………….

Aparat USG z kardio

| Lp | Parametr | Wymagania graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA |
| 1 | Stacjonarny aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019. | TAK podać |  |
| 3 | Monitor kolorowy LCD na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji niezależnie od konsoli. Przekątna min. 23" | Tak |  |
| 4 | Rzeczywisty wyświetlany obraz z głowicy zajmujący więcej niż 50% ekranu | Tak |  |
| 5 | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania. Opcja dostępna również w trakcie wykonywania badania. | Tak |  |
| 6 | Aparat o wadze nie przekraczającej 100 kg. | Tak podać |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe 220-230V. Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowaną baterię umożliwiającą przeprowadzenie badania trwającego min. 20 minut bez zasilania sieciowego. | Tak |  |
| 8 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania ( 220000 | TAK podać |  |
| 9 | Dynamika systemu >250 dB | Tak Podać |  |
| 10 | Zakres głębokości obrazowania aparatu w minimalnym zakresie min od 2 do 36 cm | Tak |  |
| 11 | Cztery równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | Tak Podać |  |
| 12 | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 15 cm Możliwość regulacji konsoli lewo-prawo w zakresie min 20 stopni. | Tak |  |
| 13 | Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | Tak |  |
| Obrazowanie |
| 14 | B-mode z regulacją wzmocnienia tzw GAIN na żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum z częstotliwością odświeżania w B-mode (Frame Rate) min 600 Hz. Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego ,obrazu z archiwum min. 8 razy. Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości min. 20 razy. | Tak |  |
| 15 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak |  |
| 16 | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | Tak |  |
| 17 | Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali | Tak |  |
| 18 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 19 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe min 9 kątów skanowania współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych – wygładzania obrazów. | Tak |  |
| 20 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | Tak |  |
| 21 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | Tak |  |
| 22 | Doppler kolorowy, Power Doppler, Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów, M-mode, Doppier Fali Ciągłej. Tryb obrazowania panoramicznego. Tryb doppler tkankowy kolorowy | TAK podać |  |
| 23 | Doppler PWD z regulacją kąta min. 80( w prawo i min. 80( w lewo na żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum. Szerokości bramki w zakresie min. 1-15 mm | Tak, podać |  |
| 24 | Funkcja CINE min. 5000 obrazów. | Tak |  |
| 25 | Duplex (2D/PWD)-dostępny na wszystkich głowicach | Tak |  |
| 26 | Triplex (2D/PWD/CD)-dostępny na wszystkich głowicach | Tak |  |
| Głowice |
| 27 | Głowica conwex | Tak opisać |  |
| 28 | Pasmo w zakresie min. 2 - 5 MHz | Tak podać |  |
| 29 | Kąt pola skanowania min. 110 stopni, | Tak podać |  |
| 30 | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190 | Tak podać |  |
| 31 | Głowica endowaginalna | Tak opisać |  |
| 32 | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 3 do 9 MHz | Tak podać |  |
| 33 | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | Tak podać |  |
| 34 | Kąt widzenia min. 180( | Tak podać |  |
| 35 | Głowica liniowa | Tak opisać |  |
| 36 | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | Tak podać |  |
| 37 | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | Tak podać |  |
| 38 | Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
| 39 | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 4 do 12 MHz | Tak podać |  |
| 40 | Głowica sektorowa | Tak podać |  |
| 41 | Pasmo pracy w zakresie min. 1-4 MHz. | Tak podać |  |
| 42 | Kąt pola skanowania min. 90 stopni. | Tak podać |  |
| Oprogramowanie |
| 43 | Oprogramowanie do badań ginekologicznych i położniczych | Tak |  |
| 44 | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej | Tak |  |
| 45 | Oprogramowanie do badań małych narządów | Tak |  |
| 46 | Oprogramowanie do badań naczyniowych | Tak |  |
| 47 | Oprogramowanie do badań pediatrycznych | Tak |  |
| 48 | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | Tak |  |
| 49 | Oprogramowanie do badań mięśniowo szkieletowych | Tak |  |
| 50 | Oprogramowanie do badań urologicznych | Tak |  |
| 51 | Pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych w jajniku u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA | Tak |  |
| 52 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznmi BPD,HC,AC,FL,HL | Tak |  |
| 53 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych. | Tak |  |
| 54 | Możliwość ustawienia sekwencji pomiarów automatycznie pojawiających się po sobie min. BPD,HC,AC,FL. | Tak |  |
| 55 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |
| 56 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | Tak |  |
| 57 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template. Możliwość dołączania obrazów do raportu. | Tak |  |
| Archiwizacja |
| 58 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań min. 400 GB pojemności. | Tak podać |  |
| 59 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. | Tak |  |
| 60 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu. Min.2 porty USB | Tak |  |
| 61 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI i VGA | Tak |  |
| 62 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu termiczny z możliwością lokalnej regulacji jasności i kontrastu. | Tak |  |
| 63 | Oprogramowanie i aktywny moduł komunikacji w systemie DICOM | Tak |  |
| 64 | Min. 3 konfigurowalne przez użytkownika przyciski umożliwiające jednoczesne drukowanie obrazu, zapis na dysku w aparacie, zapis w sieci, zapis obrazu na zewnętrznych modułów pamięci typu pen drive w formacie JPG.MPEG | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert |
| 65 | Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i automatyczną korektą położenia bramki skanującej na żywo w trakcie badania. Możliwość rozbudowy o tryb biopsji w 4 D | Tak |  |
| 66 | Możliwość rozbudowy o funkcję realistyczną rekonstrukcję trójwymiarową z wirtualnym źródłem światła. Funkcja umożliwiająca przełączenie w trybie zatrzymanym i bryły wolumetrycznej z archiwum aparatu z klasycznego renderingu w tryb realistycznej rekonstrukcji trójwymiarowej. | Tak |  |
| 67 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość | Tak |  |
| 68 | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF | Tak |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi oraz możliwością ustawiania odległości między liniami cięcia. | Tak |  |
| 70 | Możliwość rozbudowy o niedopplerowski tryb wykonywania badań do wizualizacji przepływu krwi uniezależniając detekcję od prędkości i kierunku przepływu w stosunku do stosowanej tradycyjnie metody kolorowego Dopplera. | Tak |  |
| 71 | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania panoramicznego umożliwiająca skanowanie panoramiczne wykonywane w trybie „z wolnej ręki”. | Tak |  |
| 72 | Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. | Tak |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną conwex 3/4D, pasmo pracy w zakresie min. 2-8 MHz. Kąt pola skanowania min. 90 stopni. | Tak |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną endowaginalną 3/4D pasmo pracy w zakresie min. 4-9 MHz. Kąt pola skanowania min. 180 stopni. | Tak |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy o sondę microconwex typu 2D do badań przezciemiączkowych. O parametrach: pasmo w zakresie min. 4-10 MHz, kąt pola skanowania min. 130 stopni | Tak |  |
| 76 | Możliwość rozbudowy o funkcję zmiany kąta insonacji w płaszczyżnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta | Tak |  |
| 77 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiarów. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21certyfikowane przez FMF | Tak |  |
| 78 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak |  |
| 79 | Gwarancja producenta obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 36 miesięcy | Tak |  |
| 80 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego aparatu. | Tak |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

nr referencyjny ZP/3/2019r.

………………………..................……..

Pieczęć (nazwa i adres) Wykonawcy

Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagań dotyczących gwarancji i serwisu

STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY 
Z KOLOROWYM DOPPLEREM

(do rozbudowy)

Nazwa:       ……………………….			Model: ……………………….

Producent : ……………………….			Rok produkcji: ……………….

Aparat USG do rozbudowy

| Lp | Parametr | Wymagania graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA |
| 1 | Stacjonarny aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019. | TAK podać |  |
| 3 | Monitor kolorowy LCD na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji niezależnie od konsoli. Przekątna min. 23" | Tak |  |
| 4 | Rzeczywisty wyświetlany obraz z głowicy zajmujący więcej niż 50% ekranu | Tak |  |
| 5 | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania. Opcja dostępna również w trakcie wykonywania badania. | Tak |  |
| 6 | Aparat o wadze nie przekraczającej 100 kg. | Tak podać |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe 220-230V. Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowaną baterię umożliwiającą przeprowadzenie badania trwającego min. 20 minut bez zasilania sieciowego. | Tak |  |
| 8 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania ( 220000 | TAK podać |  |
| 9 | Dynamika systemu >250 dB | Tak Podać |  |
| 10 | Zakres głębokości obrazowania aparatu w minimalnym zakresie min od 2 do 36 cm | Tak |  |
| 11 | Cztery równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | Tak Podać |  |
| 12 | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 15 cm Możliwość regulacji konsoli lewo-prawo w zakresie min 20 stopni. | Tak |  |
| 13 | Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | Tak |  |
| Obrazowanie |
| 14 | B-mode z regulacją wzmocnienia tzw GAIN na żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum z częstotliwością odświeżania w B-mode (Frame Rate) min 600 Hz. Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego ,obrazu z archiwum min. 8 razy. Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości min. 20 razy. | Tak |  |
| 15 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak |  |
| 16 | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | Tak |  |
| 17 | Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali | Tak |  |
| 18 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 19 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe min 9 kątów skanowania współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych – wygładzania obrazów. | Tak |  |
| 20 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | Tak |  |
| 21 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | Tak |  |
| 22 | Doppler kolorowy, Power Doppler, Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów, M-mode, Doppier Fali Ciągłej. Tryb obrazowania panoramicznego. Tryb doppler tkankowy kolorowy | TAK podać |  |
| 23 | Doppler PWD z regulacją kąta min. 80( w prawo i min. 80( w lewo na żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum. Szerokości bramki w zakresie min. 1-15 mm | Tak, podać |  |
| 24 | Funkcja CINE min. 5000 obrazów. | Tak |  |
| 25 | Duplex (2D/PWD)-dostępny na wszystkich głowicach | Tak |  |
| 26 | Triplex (2D/PWD/CD)-dostępny na wszystkich głowicach | Tak |  |
| Głowice |
| 27 | Głowica conwex | Tak opisać |  |
| 28 | Pasmo w zakresie min. 2 - 5 MHz | Tak podać |  |
| 29 | Kąt pola skanowania min. 110 stopni, | Tak podać |  |
| 30 | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190 | Tak podać |  |
| 31 | Głowica endowaginalna | Tak opisać |  |
| 32 | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 3 do 9 MHz | Tak podać |  |
| 33 | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | Tak podać |  |
| 34 | Kąt widzenia min. 180( | Tak podać |  |
| 35 | Głowica liniowa | Tak opisać |  |
| 36 | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | Tak podać |  |
| 37 | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | Tak podać |  |
| 38 | Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
| 39 | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 4 do 12 MHz | Tak podać |  |
| Oprogramowanie |
| 41 | Oprogramowanie do badań ginekologicznych i położniczych | Tak |  |
| 42 | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej | Tak |  |
| 43 | Oprogramowanie do badań małych narządów | Tak |  |
| 44 | Oprogramowanie do badań naczyniowych | Tak |  |
| 45 | Oprogramowanie do badań pediatrycznych | Tak |  |
| 46 | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | Tak |  |
| 47 | Oprogramowanie do badań mięśniowo szkieletowych | Tak |  |
| 48 | Oprogramowanie do badań urologicznych | Tak |  |
| 49 | Pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych w jajniku u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA | Tak |  |
| 50 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznmi BPD,HC,AC,FL,HL | Tak |  |
| 51 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych. | Tak |  |
| 52 | Możliwość ustawienia sekwencji pomiarów automatycznie pojawiających się po sobie min. BPD,HC,AC,FL. | Tak |  |
| 53 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |
| 54 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | Tak |  |
| 55 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template. Możliwość dołączania obrazów do raportu. | Tak |  |
| Archiwizacja |
| 56 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań min. 400 GB pojemności. | Tak podać |  |
| 57 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. | Tak |  |
| 58 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu. Min.2 porty USB | Tak |  |
| 59 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI i VGA | Tak |  |
| 60 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu termiczny z możliwością lokalnej regulacji jasności i kontrastu. | Tak |  |
| 61 | Oprogramowanie i aktywny moduł komunikacji w systemie DICOM | Tak |  |
| 62 | Min. 3 konfigurowalne przez użytkownika przyciski umożliwiające jednoczesne drukowanie obrazu, zapis na dysku w aparacie, zapis w sieci, zapis obrazu na zewnętrznych modułów pamięci typu pen drive w formacie JPG.MPEG | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert |
| 63 | Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i automatyczną korektą położenia bramki skanującej na żywo w trakcie badania. Możliwość rozbudowy o tryb biopsji w 4 D | Tak |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o funkcję realistyczną rekonstrukcję trójwymiarową z wirtualnym źródłem światła. Funkcja umożliwiająca przełączenie w trybie zatrzymanym i bryły wolumetrycznej z archiwum aparatu z klasycznego renderingu w tryb realistycznej rekonstrukcji trójwymiarowej. | Tak |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość | Tak |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF | Tak |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi oraz możliwością ustawiania odległości między liniami cięcia. | Tak |  |
| 68 | Możliwość rozbudowy o niedopplerowski tryb wykonywania badań do wizualizacji przepływu krwi uniezależniając detekcję od prędkości i kierunku przepływu w stosunku do stosowanej tradycyjnie metody kolorowego Dopplera. | Tak |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania panoramicznego umożliwiająca skanowanie panoramiczne wykonywane w trybie „z wolnej ręki”. | Tak |  |
| 70 | Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. | Tak |  |
| 71 | Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną conwex 3/4D, pasmo pracy w zakresie min. 2-8 MHz. Kąt pola skanowania min. 90 stopni. | Tak |  |
| 72 | Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną endowaginalną 3/4D pasmo pracy w zakresie min. 4-9 MHz. Kąt pola skanowania min. 180 stopni. | Tak |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy o sondę microconwex typu 2D do badań przezciemiączkowych. O parametrach: pasmo w zakresie min. 4-10 MHz, kąt pola skanowania min. 130 stopni | Tak |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o funkcję zmiany kąta insonacji w płaszczyżnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta | Tak |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiarów. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21certyfikowane przez FMF | Tak |  |
| 76 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak |  |
| 77 | Gwarancja producenta obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 36 miesięcy | Tak |  |
| 78 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego aparatu. | Tak |  |
| 79 | Głowica sektorowa | Tak podać |  |
| 80 | Pasmo pracy w zakresie min. 1-4 MHz. | Tak podać |  |
| 81 | Kąt pola skanowania min. 90 stopni. | Tak podać |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

nr referencyjny ZP/3/2019r.

………………………..................……..

Pieczęć (nazwa i adres) Wykonawcy

Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagań dotyczących gwarancji i serwisu

STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY 
Z DOPPLEREM FALI CIĄGŁEJ I SONDĄ KARDIOLOGICZNĄ

Nazwa:       ……………………….			Model: ……………………….

Producent : ……………………….		Rok produkcji: ……………….

| Lp. | Parametr | Wymagania graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry ogólne |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny z Dopplerem Fali ciągłej i sondą kardiologiczną. | TAK podać |  |
| 2. | Funkcja kolorowego dopplera | TAK podać |  |
| 3. | Waga aparatu max. 42 kg | TAK podać |  |
| 4. | Cztery niezależne skrętne koła | TAK |  |
| II. Ekran |
| 5. | Kolorowy monitor LCD o przekątnej min. 15" | TAK podać |  |
| 6. | Zakres głębokości obrazowania min. od 0 do 33 cm | TAK podać |  |
| 7. | Min. dwa równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK |  |
| III. Tryby pracy |
| 8. | 2D (B - mode) z możliwością regulacji kąta obrazowania | TAK podać |  |
| 9. | M - mode (M) | TAK |  |
| 10. | Color Doppler (CD) | TAK |  |
| 11. | Power Doppler (PD) | TAK |  |
| 12. | Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 13. | Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW -mode) | TAK |  |
| 14. | B+B/CD Live | TAK |  |
| 15. | Triplex (2D/CD/PWD) | TAK |  |
| 16. | Duplex (2D/M, 2D/PWD) | TAK podać |  |
| 17. | Zainstalowane oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań -minimum: kardiologiczne, piersi, brzuszne, małe narządy, tarczycy, ortopedyczne, ginekologicznych, położniczych, echo płodu, urologicznych. | TAK podać |  |
| 18. | Możliwość edycji wygenerowanych raportów pomiarowych (min. wystawienie komentarza, zdjęć, edycja czcionki, możliwość wystawienia danych placówki i loga) | TAK podać |  |
| 19. | Funkcje postprocessingu dostępne dla obrazów z archiwum (min. wzmocnienie, zmiana map szarości, regulacja dynamiki, automatyczna optymalizacja obrazu 2D, zmiana kąta w Dopplerze pulsacyjnym) | TAK podać |  |
| 20. | Zakres pracy głowic min 2 - 13 MHz | TAK podać |  |
| 21 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe (min. 9 kątów) dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracujące na żywo z trybami color Doppler, Power Doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych - wygładzania obrazów. Funkcja pracująca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych | TAK podać |  |
| 22 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
| 23 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK podać |  |
| 24 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min.+/-20° | TAK podać |  |
| 25 | Minimum 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK podać |  |
| 26 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (cine loop) | TAK |  |
| IV. Głowice |
| 27 | Głowica kardiologiczna, częstotliwość pracy min 2-4 MHz, kąt obrazowania min 90 stopni. | TAK podać |  |
| V. Możliwość rozbudowy |
| 28 | Możliwość rozbudowy o: |  |  |
| 29 | Automatyczne pomiary biometryczne płodu | TAK |  |
| 30 | Automatyczny pomiar IMT | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 32 | Anatomiczny M-Mode (dostępny na żywo i z pętli zapisanych w archiwum) | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie 3D | TAK |  |
| 34 | Głowica conweksowa typu 2D z obrazowaniem harmonicznym do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych, ginekologicznych. Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz. Kąt widzenia min- 55°. | TAK |  |
| 35 | Głowica liniowa typu 2D z obrazowaniem harmonicznym do badań małych narządów, naczyniowych, mięśniowo- szkieletowych, pediatrycznych. Częstotliwość pracy głowicy min. 6 do 12 MHz. Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicy liniowej | TAK |  |
| 36 | Głowicę endowaginalną , pasmo pracy min. 4-9MHz, min 128 elementy, pole widzenia min 128 stponi | TAK |  |
| VI. Dodatkowe wyposażenie aparatu |
| 37 | Aktywne gniazdo USB (min 2) do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE | TAK |  |
| 38 | Videoprinter czarno- biały małego formatu | TAK |  |
| 39 | Aktywne gniazdo typu HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora | TAK |  |
| 40 | Zasilanie sieciowe 220-240 V 50 Hz | TAK |  |
| 41 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |  |
| 42 | Gwarancja na aparat wraz z wyposażeniem min. 36 miesięcy. | TAK |  |

Załącznik nr  4 do SIWZ

nr referencyjny ZP/3/2019r.

Zamawiający:

Miejskie Centrum Medyczne

„Polesie” w Łodzi

ul. Andrzeja Struga 86

90-557 Łódź

Wykonawca:

…………………………………………………………………..............………

…………………….......………………

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………..............…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/3/2019r.                           pn. „Dostawa trzech sztuk aparatów USG”, prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr  5 do SIWZ

nr referencyjny ZP/3/2019r.

Zamawiający:

Miejskie Centrum Medyczne

„Polesie” w Łodzi

ul. Andrzeja Struga 86

90-557 Łódź

Wykonawca:

…………………………………………………………………..............………

…………………….......………………

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………..............…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/3/2019r.                           pn. „Dostawa trzech sztuk aparatów USG”, prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………..............………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….......................……

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………….……………………………….

………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr  6 do SIWZ

nr referencyjny ZP/3/2019r.

…………………..................…………..

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz  DOSTAW

wzór

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Dostawa trzech sztuk aparatów USG   -   numer referencyjny: ZP/3/2019r.

W   zakresie   niezbędnym     do    wykazania      spełniania      warunku	posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące dostawy:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość brutto dostawy | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

...................................., dnia. …..……................             ...............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr  7 do SIWZ

nr referencyjny ZP/3/2019r.

Wykonawca:

................................................

................................................

................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych                    z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.)

(Oświadczenie Wykonawca składa w ciągu trzech dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji z otwarcia ofert)

1. Ja niżej podpisany ............................................................................................................... oświadczam, iż podmiot przeze mnie reprezentowany nie należy do grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369)

2. Ja niżej podpisany ................................................................................................................... oświadczam, iż podmiot przeze mnie reprezentowany należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369. Jednocześnie na podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych składam poniżej listę podmiotów należących do w/w grupy kapitałowej, które złożyły 
w niniejszym postępowaniu:

- .............................................

- .............................................

3.  Jednocześnie oświadczam, że istniejące między podmiotami wskazanymi w pkt. 2 powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponieważ:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................., dnia. …..……................             ...............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA

W przypadku, w którym Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2 jako nie dotyczy.

W przypadku, w którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej - składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły w niniejszym postępowaniu oraz odpowiednio wypełnia pkt. 3

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy członek konsorcjum.

Załącznik nr  8 do SIWZ

nr referencyjny ZP/3/2019r.

...........................................................................                                                                      (pieczęć firmowa wykonawcy)  							 	Zamawiający:

Miejskie Centrum Medyczne

„Polesie” w Łodzi

ul. Andrzeja Struga 86

90-557 Łódź

FORMULARZ OFERTOWY /OFERTA/

W odpowiedzi na ogłoszony przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi przetarg nieograniczony – nr referencyjny ZP/3/2019r., pn. „Dostawa trzech sztuk aparatów USG” niniejszym składam/my następującą ofertę:

1.  Dane dotyczące wykonawcy:

Pełna nazwa (w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej także imię i nazwisko):

………….......................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miasto, ulica) .....................................................................................................................................................

Województwo....................................................Tel./fax...............................................................

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………..

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż powyżej) …………………………………………………………………………………………….......................

Tel./fax. …….................................................. adres e-mail …………….…...........……………….

NIP ................................................................., Regon ...............................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………….………………………………………………

Tel./fax. ……................................................... adres e-mail ………………………………...…….

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem ?

□    TAK*                    □    NIE*

* zaznaczyć właściwe

2.  Oferuję/my

1)  STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Z KOLOROWYM DOPPLEREM

z kardio o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ

Nazwa:       ……………………….			Model: ……………………….

Producent : ……………………….			Rok produkcji: ……………….

w cenie

Cena brutto oferty: 	.................... PLN

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość netto oferty: ..................... PLN

(słownie: ...............................................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. %

Kwota VAT: 		..................... PLN

(słownie: ...............................................................................................................................)

2)  STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  Z KOLOROWYM DOPPLEREM

do rozbudowy - o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ

Nazwa:       ……………………….			Model: ……………………….

Producent : ……………………….			Rok produkcji: ……………….

w cenie

Cena brutto oferty: 	.................... PLN

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość netto oferty: ..................... PLN

(słownie: ...............................................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. %

Kwota VAT: 		..................... PLN

(słownie: ...............................................................................................................................)

3)  STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  Z DOPPLEREM FALI CIĄGŁEJ I

SONDĄ KARDIOLOGICZNĄ

Nazwa:       ……………………….			Model: ……………………….

Producent : ……………………….			Rok produkcji: ……………….

w cenie

Cena brutto oferty: 	.................... PLN

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość netto oferty: ..................... PLN

(słownie: ...............................................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. %

Kwota VAT: 		..................... PLN

(słownie: ...............................................................................................................................)

PONADTO   OŚWIADCZAMY,  ŻE:

- Oferowane aparaty są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2019, wolne od wad fizycznych i prawnych, są kwalifikowane jako wyroby medyczne, zgodnie                    z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175), zostały wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z art. 58 w/w Ustawy (jeżeli nie są to należy przekreślić i złożyć odpowiednią informację na podstawie jakich przepisów wyroby zostały wprowadzone do obrotu i stosowania),  posiadają dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z aparatu tj.: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, itp.

- Dostawę, stanowiącą przedmiot zamówienia wykonywać będziemy zgodnie z warunkami

wynikającymi z ustawy Pzp oraz z warunkami i terminie określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oferujemy termin płatności, który wynosi do .......... dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowej faktury VAT (podstawą do wystawiania faktury VAT będzie podpisanymi protokołami przekazania-odbioru sprzętu).

- Oświadczamy, że oferowany sprzęt posiada gwarancję na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty faktycznego odbioru rzeczy. Szczegółowe zaoferowane warunki gwarancji  zawiera  załącznik nr ....... do niniejszej oferty.

- Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski                                                    w następujących  punktach (podać adres/y):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Oferujemy termin wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Zobowiązujemy się do dostarczenia, zainstalowania oraz uruchomienia oferowanych aparatów w lokalizacjach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy, że dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców*  jeżeli z udziałem podwykonawców - należy wykazać poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia wykazującego części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom)

- Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ postępowania przetargowego nr referencyjny ZP/3/2019r. i uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, oraz                   z wzorem umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i wyrażamy gotowość zawarcia umowy, uwzględniającej warunki Zamawiającego oraz warunki przedstawione w ofercie.

- Oświadczamy że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. /jeżeli prowadzi należy przekreślić i złożyć odp. informację/.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ........ do .......... informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Ofertę składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

Załączniki do oferty:

- ............................................................................................................

- ............................................................................................................

- ............................................................................................................

- ............................................................................................................

- ............................................................................................................

- ............................................................................................................

- ............................................................................................................

- ............................................................................................................

...................................., dnia. …..……................             ...............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

U W A G A:

- Na treść oferty składa się:

- Formularz oferty - załącznika nr 8;

- Oświadczenia (załącznik nr 4 i załącznik nr 5)

- Zestawienie parametrów technicznych oraz zestawienie warunków gwarancji i serwisu - załączniki nr 1, 2 i 3;

- Do oferty należy załączyć:

- Certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. W przypadku zestawów różnych urządzeń, Zamawiający wymaga, aby z treści certyfikatu bądź deklaracji zgodności jasno wynikało jakich urządzeń dotyczą.

- Materiały firmowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (foldery, karty techniczne itp.) potwierdzające zaoferowane parametry techniczne. Zamawiający żąda wskazania w treści folderów potwierdzanych parametrów oraz numerów punktu tabeli zawierającej opis oferowanego przedmiotu i ewentualnie oświadczenia producenta  potwierdzające dane techniczne.